## Slide 1
GESTION INTELLIGENTE
D'UN PARKING
Système embarqué Arduino UNO · Informatique Industrielle
✦ PROJET INNOVANT
GROUPE
2AP G4 · G41
MEMBRES
Saifalislam Moubarrad
ENCADRANTE
Mr Mohamed Lamane
ANNÉE
2025 – 2026
EMSI Casablanca | 2025-2026

## Slide 2
Plan de la présentation
01
Présentation du projet
02
Choix du capteur HC-SR04
03
Innovations apportées
04
Architecture & composants
05
Organisation du programme
06
Démonstration & tests
07
Difficultés & solutions
08
Conclusion & perspectives

## Slide 3
01 – Présentation du projet
Contexte
Dans les villes modernes, la gestion des parkings est un défi quotidien. Notre projet propose un système embarqué complet sur Arduino UNO pour automatiser entièrement la gestion d'accès à un parking de 5 places.
Ce que fait le système
Détecte les véhicules à l'entrée et à la sortie
Ouvre/ferme les barrières automatiquement
Affiche les places disponibles sur LCD
Adapte l'affichage au mode jour / nuit
Alerte sonore et visuelle selon l'état
5
Places max
15 cm
Seuil détection
HC-SR04
Capteur choisi
Tinkercad
Plateforme simul.
Simulation complète validée sur Tinkercad Circuits avant tout déploiement physique

## Slide 4
02 – Choix du capteur HC-SR04
voici pourquoi nous avons sélectionné le HC-SR04
Principe ultrasonique :
Distance (cm) = durée_écho (µs) × 0.034 / 2
Plage : 2 cm → 400 cm
Précision : ±3 mm
Fréquence : 40 kHz
Alimentation : 5V
Pourquoi pas un autre capteur ?
HC-SR04 ✦ Notre choix
Non-contact, précis, 2–400 cm, insensible lumière
Capteur IR
Perturbé par lumière ambiante et surfaces brillantes
Capteur de contact
Usure mécanique, incompatible véhicule en mouvement
Potentiomètre
Nécessite contact physique, inutilisable ici

## Slide 5
03 – Innovations apportées
Mode Jour / Nuit avec hysteresis
Seuils distincts 350/450 + délai 3s anti-oscillation. LCD éteint la nuit pour économiser l'énergie.
Signalisation sonore à 3 niveaux
Bip court (accès), bip long (refus), double bip montant (reset). Chaque son porte une information.
Anti-rebond logiciel
Flags booléens occupeEntree/occupeSortie : une seule action par passage, aucun double comptage.
Lissage des mesures LDR
Moyenne de 8 lectures espacées de 5ms. Technique de filtrage numérique industriel.
Messages LCD contextuels
Bienvenue, Au revoir, PLEIN, RESET OK — chaque situation a son message personnalisé.

## Slide 6
04 – Architecture & composants
Circuit simulé sur Tinkercad Circuits
Arduino UNO
ATmega328P · 16 MHz
HC-SR04 ×2
Ultrasons entrée+sortie
Servomoteur ×2
SG90 · 0° → 90°
LCD 16×2 I2C
Adresse 0x27
LED Rouge + Verte
Broche 2 et 12
Buzzer actif
Broche 6 (PWM)
Photorésistance
Broche A0 analogique
Bouton RESET
Broche 10 INPUT_PULLUP

## Slide 7
05 – Organisation du programme
setup()
loop()
→ init pins & servos
→ init LCD I2C
→ message démarrage
→ détecte mode init
→ lecture capteurs US
→ gestion entrée veh.
→ gestion sortie veh.
→ bouton RESET
→ détect. jour/nuit
Fonctions auxiliaires
lireLuminosite()
detecterNuit(bool)
mesureDistance()
ouvrirEntree()
ouvrirSortie()
bipCourt()
bipLong()
bipReset()
appliquerMode()
mettreAJourEtat()
Variables globales :
nbVoitures (int) · occupeEntree / occupeSortie (bool) · modeNuit (bool) · dernierChangement (unsigned long)

## Slide 8
06 – Démonstration & tests
✓
Entrée de 5 véhicules
Compteur 0→5, barrière ouvre, bip court ×5
✓
Tentative entrée parking plein
Bip long, LED rouge, message PLEIN, barrière fermée
✓
Sortie d'un véhicule
Compteur 5→4, barrière sortie ouvre, MAJ LCD
✓
Bouton RESET
Compteur → 0, double bip, message RESET OK
✓
Obscurité (LDR couvert 3s)
LCD éteint automatiquement (mode nuit)
✓
Retour lumière (LDR découvert)
LCD rallumé, seuil 450 respecté
✓
Passage répété devant capteur
Aucun double comptage (flag anti-rebond actif)
✓
Parking vide → sortie
nbVoitures reste à 0 (protection if>0)

## Slide 9
07 – Difficultés rencontrées & solutions
⚠ Double comptage des véhicules
✦ Flags booléens occupeEntree/Sortie → action uniquement au front montant
⚠ Oscillations du mode jour/nuit
✦ Hysteresis : deux seuils distincts (350/450) + délai minimum 3s entre changements
⚠ Fluctuations des lectures LDR
✦ Moyenne de 8 lectures espacées de 5ms (filtrage numérique)
⚠ Conflit Servo & tone() sur PWM
✦ Réorganisation du brochage pour éviter les broches partagées
⚠ Gestion du temps non bloquante
✦ millis() au lieu de delay() pour le chronomètre — programme reste réactif
⚠ Affichage LCD limité (16 chars)
✦ Formatage précis avec espaces, messages taillés pour chaque cas

## Slide 10
08 – Conclusion & perspectives
Fonctionnel
Tous les scénarios de test validés sur Tinkercad — 8/8 tests réussis
Innovant
5 fonctionnalités au-delà du cahier des charges de base
Bien structuré
12 fonctions modulaires, variables globales claires, code commenté
Compétences acquises
✓ E/S numériques & analogiques
✓ Communication I2C (LCD)
✓ PWM : servomoteurs & buzzer
✓ Filtrage numérique (lissage LDR)
✓ Gestion du temps : millis()
✓ Programmation événementielle embarquée
Perspectives d'amélioration
→ Module Wi-Fi (ESP8266) → suivi mobile
→ Ecran OLED graphique
→ Lecteur RFID → accès par badge
→ LEDs par place individuelle
→ Base de données des passages
→ Alimentation panneau solaire

## Slide 11
Merci pour votre attention
Questions & Discussion
Saifalislam Moubarrad
2AP G4 · G41 | EMSI Casablanca | 2025-2026